ЗАО «АГРОТОНПРОМ» Дозатор цемента в клапанные мешки по 25 и 50 кг (ДФСП-12) П А С П О Р Т 2010 год WWW.GRATCOMPANY.AT.UA

Разделы.

- Общие сведения.

- Комплект  дозатора.

- Технические данные.

- Требования безопасности.

- Средства индивидуальной защиты

- Порядок подготовки к работе.

7. Порядок настройки и работы.

8.  Возможные неисправности и метод их устранения

1.Общие сведения

Дозатор позволяет фасовать цемент в клапанные мешки ёмкостью 25 и 50 кг. Максимальная производительность дозатора составляет до 6 тонн цемента в час на каждое сопло. Дозировка цемента в мешки производится автоматически.  Электрическая часть дозатора работает от сети 220В, через блок питания постоянного тока 12В. Погрузка  мешков с цементом на автотранспорт, поддоны  выполняется вручную или с помощью ленточного транспортёра.

К работе на фасовочной установке допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте. Лица, работающие на разгрузке цемента должны пройти медицинское освидетельствование. Оператор фасовочной установки отвечает:

- за соблюдение правил техники безопасности;

- за соблюдение технических требований настоящей инструкции.

2. Комплект дозатора

1.  Весы дозатора - 1 шт.

2.  Сопло - 2 шт.

3.  Короб поддувки - 1 шт.

4.   Шланг  - 5 м.

5.   Блок питания - 1 шт.

6. Электромагнит -1 шт.

3.Технические данные

3.1. Производительность фасовки цемента в клапанные мешки  до 12 тонн в  час при работе на два сопла.

3.2. Подача воздуха компрессором 160 –300 л/мин, 0.5-1,5 атм.

3.3. Способ определения дозы – весовой, механический.

3.4. Способ фасовки – аэрационный.

3.5. Задвижка подачи цемента механическая.

3.6. Питание 220 вольт.

3.7. Напряжение на магнитах 6-12 вольт.

4. Требования безопасности

4.1. Все токопроводящие элементы должны быть изолированными и закрытыми. Заземляющий провод должен иметь надежный контакт с контуром заземления. При появлении признаков замыкания электропроводки на корпус (пощипывание при касании металлических частей, искрения, запаха горения) немедленно отключить от электросети  все механизмы и сообщить об этом менеджеру.

Отключить электропитание при выполнении любых работ на механизмах, компрессоре.

4.2. Запрещается:

- работать без средств защиты органов дыхания;

- работать при любых признаках физического недомогания и в не трезвом                                         состоянии;

- работать при отсутствии защитных ограждений  на вращающихся механизмах.

В других, не предусмотренных  данной инструкцией случаях, при работе руководствоваться  КЗоТом.

5. Средства индивидуальной защиты

5.1. При фасовке цемента без средств органов дыхания работать  запрещается.

5.2. Погрузку мешков с цементом на транспортное средство осуществлять в специальных рукавицах.

6. Порядок подготовки к работе (за 15 минут до начала отгрузки)

6.1. Проверить визуально отсутствие повреждений на подводящих кабелях и проводах электропитания и проводе-контуре заземления всех электроприборов.

6.2. Проверить уровень масла в компрессоре.

6.3. Проверить работу  компрессора контрольным пуском двигателя (включить на холостых оборотах в течение 30 секунд).

6.4. Проверить загорание лампочки дозировки веса мешка, для чего нужно нажать на сопло усилием более 25 кг.

6.5. Если при проверке обнаружена  какая-нибудь не исправность установки, приступать к работе  запрещается до устранения дефектов.

6.6. Перед включением фасовочной установки и во время  работы присутствие посторонних лиц на рабочем месте не разрешается.

7. Порядок настройки и работы

  - Настройка на требуемый вес:

- Подключить провода на клемной колодке, согласно схемы.

- Включить блок питания в сеть. При правильном подключении  электромагнит постоянно включён.

- Поднять рукой рычаг весов с герконом (герметичным контактом)  в верхнее положение.

- В месте соприкосновения держателя геркона с корпусом весов устанавливается постоянный магнит.

- В верхнем положении рычага весов геркон попадает в зону действия постоянного магнита и происходит переключение контактов. Напряжение с электромагнита переключается на контрольную лампочку. Что свидетельствует о набранной дозе в мешке. Напряжение на электромагните исчезает, он перестаёт удерживать рычаг  и гиря на задвижке закрывает заслонку, которая перекрывает движение цемента в мешок.

- Грузы на рычаге весов установлены в положении изначально на вес мешков в 25 кг. При фасовке на 50 кг грузы меняются местами.

- Включить компрессор поддувки.

- Надеть на сопло мешок, опустить ручку задвижки цемента. Мешок начинает наполняться цементом. Первые 2-4 секунды придерживать мешок рукой.

- При окончании заполнения мешка, если не происходит отключение электромагнита, отключить блок питания или вручную закрыть задвижку.

- Снять и взвесить мешок на аттестованных весах.

- Регулировка веса происходит путём движения грузов по рычагу «грубо» и грузами довески «плавно».

- При достижении нужного веса наполненного мешка рычаг весов с герконом должен двигаться вверх. Проверить на контрольных весах вес первых трех мешков. При превышении нормы веса на 0,2 кг добавить такую же гирьку на дозатор. При недовесе цемента в мешке, снять с дозатора гирьки на недостающий вес.

- По окончании рабочей смены:

  - убрать рабочее место и инструмент;

  - отключить питание всех электроприборов и освещение;

  - смести пыль с электроприборов, призм весов.

При проведении монтажных работ с использованием сварки, поддувочную ткань необходимо снимать.

- Возможные неисправности и метод их устранения

|  | Возможные неисправности при работе |
| --- | --- |
| Возможные неисправности | Причина | Метод устранения |
| Мешок не наполняется цементом | Пустой бункер фасовки | Заполнить бункер цементом |
| тоже | Забито сопло мусором | Очистить сопло от мусора |
| тоже | Слабое давление воздуха | Проверить компрессор и шланги |
| тоже | Разрыв поддувочной ткани | Заменить ткань |
| тоже | Забита поверхность ткани поддув. мусором | Очистить поверхность ткани |
| Закрытая задвижка не держит цемент | Внутри задвижки попал мусор | Очистить задвижку от мусора |
| тоже | Изогнута пластина задвижки | Выровнять или заменить новой. |
| Дозатор дает стабильно заниженный вес |  | Снять нужное кол-во гирек (1 гирька- 250гр) |
| Дозатор дает стабильно завышенный вес |  | Добавить нужное кол-во гирек (1 гирька- 250гр) |
| Дозатор дает разнобой в весе | Сильно натянут шланг перехода (с бункера на сопло). Должен быть небольшой изгиб | Поправить шланг. |  |
| тоже | Механизмы весов запылены цементом | Обдуть механизмы сжатым воздухом, очистить призмы весов. |
| тоже | Сдвинулись сухарики весов | Поправить сдвинувшийся с места сухарик |
| тоже | Заедает ось задвижки | Разобрать ось и смазать литолом |
| Дозатор не отключает подачу цемента | Не исправен герметический контакт весов | Поправить магнит на весах |
| тоже | Не исправен герметический контакт весов | Заменить герметический контакт |
| тоже | Грузик установлен на другой вес | Выставить на заданный вес |
| тоже | Сдвинута шкала весов | Поправить шкалу весов |
| Не держат магниты | Нет электричества к блоке питания | Подключить |
| тоже | Вышел из строя блок питания | Замерить напряжение на выходе. Заменить |
| тоже | Вышел из строя электромагнит | Замерить сопротивление на обрыв. Заменить |

Нумерация клемной коробки

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

# Text boxes

2100 мм

520 мм

220 мм

520 мм

720мм

300 мм

520 мм

720мм

Сопло.

До земли желательно 1400 мм

1400 мм

570

220

Весы